## Slide 1: Схемотехника устройств компьютерных систем
Лекция 1. Основные понятия курса

## Slide 2
Цели и задачи курса. Состав компьютерной системы. Маршрут проектирования компьютерной системы. Цифровая, измерительная и силовая электроника в составе компьютерной системы, методы и инструменты их проектирования. Проектирование цифровых устройств. Уровни проектирования. Инструменты проектирования.

## Slide 3: Состав компьютерной системы.
Интернет вещей
Встраиваемые (embedded) системы
Персональные компьютеры
Центры обработки данных
Суперкомпьютеры
Архитектура ЭВМ по фон Нейману

## Slide 4: Маршрут проектирования компьютерной системы.
Системная модель
Совместная оптимизация программно-аппаратных средств
Система на кристалле
RTL
Синхронный дизайн
GALS
Топологический уровень
Проблема «темного кремния»
Недостаток практического опыта освоения современных технологических процессов
Длительное время моделирования на физическом уровне

## Slide 5: Цифровая, измерительная и силовая электроника в составе компьютерной системы, методы и инструменты их проектирования.
Логические уровни цифровых систем: 0 – 3,3 (0 – 5) В
Нагрузочная способность выхода цифровой микросхемы – типично до 12 мА (24 мА или 48 мА для буферных микросхем)
Подключение внешних сигналов требует преобразования
  Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
  Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)
  Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
Проектирование аналоговых устройств производится в САПР

## Slide 6: Примеры – LTSpice и EasyEDA

## Slide 7: Проектирование цифровых устройств.
Аппаратная часть комплекса
Программная часть комплекса
Разработанные компоненты
Интеграция аппаратного и программного обеспечения
Готовые компоненты

## Slide 8: Этапы разработки компонентов аппаратного обеспечения
Системная модель
Представление компонента в виде высокоуровневых моделей
RTL-представление
Описание схемы на языках описания аппаратуры
Топологическое представление
Представление микросхемы в виде полигонов на отдельных слоях полупроводникового кристалла
Выходом является список связей (netlist)
Для САПР ПЛИС RTL-представление преобразуется в конфигурацию ПЛИС, образуя готовую микросхему
Формат GDSII
Определяется фабрикой-производителем на основе PDK
Длительный и дорогостоящий процесс
Разновидность моделей – TLM (Transaction Level Model)

## Slide 9: Уровни проектирования.
1. Поведенческий (behavioral level)
2. Уровень регистровых передач (RTL, register transfer level)
3. Вентильный уровень (gate level)
4. Топологический уровень (cells level)
5. Физический уровень (switch/mask level)

## Slide 10: Инструменты проектирования.
Маршрут проектирования на примере ПЛИС
Этап implementation зависит от используемой элементной базы
Функциональное моделирование
Ввод схемы
Синтез
Реализация
(implementation)
Физическое моделирование
Программирование ПЛИС

## Slide 11: Отладочные платы на базе ПЛИС

## Slide 12: Современный маршрут проектирования на базе ПЛИС