## Slide 1: Схемотехника устройств компьютерных систем
Лекция 12. Процессорное ядро (часть 2).

## Slide 2
Конвейеризация цифровых схем. Конвейер процессора. Трехтактная архитектура. Архитектура MIPS. Многотактные архитектуры. Проблемы совместной оптимизации аппаратного и программного обеспечения. Прототипирование процессоров на базе ПЛИС.

## Slide 3: Проектирование
Системная модель
RTL
Топологический уровень
Требования к набору операций, числу регистров и объему памяти
RTL-описание
Отчет по частоте, площади и потребляемой мощности
Список допустимых транзакций

## Slide 4: Регистровые модели процессора
Регистровая модель показывает процессор «как он виден программисту»
Пример регистровой модели процессора i8086

## Slide 5: Регистровые модели процессора
На протяжении развития процессоров появлялись различные регистровые модели
Z80000

## Slide 6: Регистровая модель и архитектура системы команд
Один из показателей – адресность. Это количество индексов («адресов»), указанных в команде

## Slide 7: Регистровый файл
Posedge (clk)
If (Wen) Reg[AdrWrite] <= DATA;
OperandA <= Reg[AdrA];
OperandB <= Reg[AdrB];

## Slide 8: Конвейер процессора.

## Slide 9: Трехтактная архитектура.

## Slide 10: Проблема в конвейере – чтение старых данных
1. «Чтение после чтения» (RAR, Read After Read) – из одного и того же физического ресурса (регистра или ячейки памяти) производятся два последовательных чтения. Эта ситуация не формирует конфликтов, поскольку первое чтение не влияет на содержимое регистра и не мешает прочитать его второй раз.
2. «Чтение после записи» (RAW, Read After Write) – наиболее проблемная ситуация, соответствующая показанной на рис. При наличии конвейеризации может возникнуть ситуация, когда данные, предназначенные для записи, еще не попали в регистр (или память), однако следующая команда, находясь в конвейере, уже производит их чтение.
3. «Запись после чтения» (Write After Read)
4. «Запись после записи» (Write After Write)
R1 = 1
R0 = 2
R1 = 3
R2 = R0 + R1

## Slide 11: Архитектура MIPS.
Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages
Если данные записываются в регистр, а в это время старое значение регистра читается следующей командой, то данные из АЛУ также копируются и в регистр операнда, который пытается получить старую копию

## Slide 12: Многотактные архитектуры.
5-тактный конвейер – другая распространенная архитектура
RAM
АЛУ
Addr
Reg

## Slide 13: VLIW (Very Long Instruction Word)
EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computer) – процессор с явным параллелизмом команд

## Slide 14: Конвейеризация.
Показанные графики условны.
При усложнении конвейера задержка на управляющих схемах будет расти и достигаемая частота системы управления снизится.

## Slide 15: Иерархия памяти в проектах на базе ПЛИС
Block RAM
Gap in Memory Hierarchy
Increasing Capacity
Block RAM
(10s of megabits)
  Buffering
  FIFOs
Logic
Distributed RAM (bits to kilobits)
  Shift Registers
  State Machines
  Deeper Buffering
  State, Statistics
UltraRAM
(100s of Megabits)
Ultra RAM
Ultra RAM
Logic
External Memory
(Up to gigabits)
  Large Data Storage
Notes: Now that we’ve talked about off-chip memory interfacing and traditional on-chip Block RAM, I’d like to highlight one of the new exciting technologies that we're deploying with UltraScale+ which is called UltraRAM.
When you think of memory solutions typically available to FPGA designers, you can think of the solution space as a hierarchy. We've had our traditional distributed RAM now for many generations. This uses a lookup table as a small memory cell to store literally bits of data. From there, you move up in capacity to Block RAM, which again, we've had for many generations. Though we've continued to innovate with Block RAM to make it larger and more efficient, even our very largest devices have at most 100 Mb of Block RAM—which is still a lot but leaves a significant gap between how much on-chip memory we can offer and the types of memory that our customers need externally.
[click] UltraRAM essentially bridges that gap and enables up to 432 Mb of on-chip SRAM in the biggest Virtex UltraScale+ device. This helps where you need more capacity than Block RAM but don’t want to incur the penalties associated with going off chip.

## Slide 16: Интерфейсы памяти. Асинхронный.
Асинхронный интерфейс памяти
  A – шина адреса (вход)
  D – шина данных (выход)
  OE – output enable (разрешение выхода)
  R/W – read/write
  CS – chip select
Основная характеристика такого интерфейса – время доступа (задержка от установки входных сигналов до появления выходных)

## Slide 17: Запись в память с асинхронным интерфейсом
Типичные времена доступа для памяти с асинхронным интерфейсом:
  120, 90, 70, 55 нс для флеш-памяти
  55, или 10-12 нс для статической памяти

## Slide 18: Интерфейсы памяти. Синхронный.
Сигнал синхронизации позволяет использовать конвейер внутри микросхемы.
Частота синхронного интерфейса может достигать 100-200 МГц для внешних микросхем и 500+ МГц внутри СБИС

## Slide 19: Интерфейсы памяти. SPI
SPI – последовательный интерфейс
Частота 20 – 105 МГц
Требует передачи команды и адреса, поэтому скорость передачи данных существенно меньше
Основное преимущество – достаточно 4 выводов для подключения
Используется в основном для энергозависимой памяти

## Slide 20: Энергозависимая память: динамическая
Конденсатор для хранения 1 бита
Требуется регенерация (встроенная)
Низкая стоимость и большой объем по сравнению со статической памятью

## Slide 21: Особенность – сложная организация

## Slide 22: Динамическая память (DRAM)
DDR SDRAM  DDR2  DDR3  DDR4
В обозначении указывается пиковая частота передачи данных (это удвоенная тактовая частота)
Реальная производительность передачи определяется порядком работы с памятью
Латентность доступа – количество тактов между подачей команды и передачей данных
Возможна пакетная передача данных (burst)

## Slide 23: Характеристики динамической памяти

## Slide 24: Рост латентности наблюдается и для современных модификаций динамической памяти

## Slide 25: Результаты испытаний подсистемы памяти современных процессоров

## Slide 26: Кэш-память
Статической памяти мало, однако она имеет предсказуемое (и малое) время доступа
Динамической памяти много
CPU
SRAM
DRAM
Кэш-память (cache) – часть памяти находится в быстродействующей статической, храня копию основной памяти
Доступ к некоторым данным становится быстрее
  Как узнать, где именно нужен кэш?

## Slide 27: Кэш-память
Если процессор обращается к данным, которые продублированы в кэш-памяти, можно читать их только из кэш-памяти (cache hit)
Если копии данных нет в кэш-памяти, придется обращаться к основной памяти (cache miss)
Если процессор записал данные в кэш-память, основная память перестает соответствовать своей копии в кэше.
  Write-Through (WT) – записанное в кэш сразу копируется и в основную память
  Write-Back (WB) – записанное в кэш копируется в основную память, если кэш необходимо переместить в адресном пространстве

## Slide 28: Кэш-память
Многостраничная кэш-память
  Процессору часто требуются данные из различных областей. Постоянное перемещение кэшируемой области вызовет дополнительные затраты времени. Вместо этого процессор может разбивать кэш-память на страницы
Многоуровневый кэш
  Небольшая память на кристалле + внешняя статическая память + DRAM – все эти устройства имеют свое соотношение размера и быстродействия. Накристальная память может кэшировать внешнюю, а внешняя – динамическую. В этом случае самая близкая к процессору память называется кэшем первого уровня (Level 1 cache), а следующая – кэшем второго уровня (L2 cache)
CPU
SRAM
DRAM
SRAM
CPU
SRAM
SRAM
DRAM
Cache L1
Cache L2

## Slide 29: Многоядерные процессоры.
Симметричная мультипроцессорность (SMP)
Несимметричная мультипроцессорность
Core0
Core1
Core2
Core3
Кэш
Кэш
Кэш
Кэш
Кэш
Память
Core0
Кэш
Кэш
Core1
Кэш
Core2

## Slide 30: Многоядерные процессоры
Многоуровневый кэш:
  Увеличивает пропускную способность подсистемы памяти
  Формирует проблему когерентности кэша
Когерентность кэша – частный случай когерентности памяти, означает свойство памяти предоставлять одно и то же значение для всех процессорных ядер в многопроцессорной системе
Изменение одним из процессоров данных, произведенное только для «собственного» кэша, не будет правильно прочитано другими ядрами, поэтому требуется аппаратное или программное согласование данных
Многоуровневый кэш может снизить производительность многоядерного процессора, если несколько ядер интенсивно используют одни и те же данные

## Slide 31: Иерархия памяти в вычислительной системе.
«Меньше размер – больше производительность»
  Статическая кэш-память
  Динамическая основная память
  Устройства хранения данных (HDD, SSD)
  Сетевые устройства

## Slide 32: Кодирование команды
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 1 | x | x | x | y | y | y
В команде требуется передать достаточную информацию для декодирования
Пример: команда пересылки регистр-регистр в i8080 (К580ВМ80)

## Slide 33: Сильное и слабое кодирование
Сильное кодирование
Двоичное представление команды не имеет однозначной связи с активируемыми устройствами
Для выполнения действий требуется декодировать код
Слабое кодирование
Отдельные поля команды прямо задают активизируемые устройства
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
op |  | flag | reg1 |  | reg2 | 

## Slide 34: Слабое кодирование
Преимущества:
  Отсутствует лишняя стадия разбора команды (отдельные поля могут быть поданы непосредственно на исполнительные устройства)
  Удобно и наглядно кодируются операции с симметричными регистрами
Недостатки:
  Как правило, требуется широкая команда (для несимметричных процессоров может быть избыточным)
Код операции | флаги | Рег 1 | Рег 2

## Slide 35: Сильное кодирование
Преимущества:
  Возможно получение компактной системы команд
Недостатки:
  Более сложный декодер

## Slide 36: Смешанное кодирование
Константы, адреса переходов удобно передавать в поле команды
Операции на базе АЛУ удобно разбивать на поля
Асимметричные операции могут быть сильно кодированы
Пример:

## Slide 37: Достижение высокой тактовой частоты
Разработка
описания ядра
Работа со
средствами синтеза
Эффект
Трудоемкость
Проектные
ограничения
Floorplanning
1.0
1.4
1.7
2.1
Изменение архитектуры после
достижения высокого Fmax нецелесообразно

## Slide 38: Проблемы совместной оптимизации аппаратного и программного обеспечения.
3-адресная, 2-адресная, 1-адресная, 0-адресная?
Какие команды и как их организовать? Широкая команда или компактная?
Повысить тактовую частоту или сделать сложные команды, полезные для программиста? Как узнать, что для программиста эти команды «полезны»?
Какой процессор лучше
А бывает ли вообще «лучший» процессор

## Slide 39: Профилирование
(Пример абстрактный)
Необходимо понять, что будет делать процессор в реальном проекте. Например, если литералов много, имеет смысл реализовать загрузку литералов одной командой.

## Slide 40: Стадии компиляции

## Slide 41: Проблема back-end
Процессоры с разными регистровыми моделями требуют разных подходов к созданию машинного кода
Front-end может быть схожим

## Slide 42: Перенацеливаемые (retargetable) компиляторы
Gcc (GNU compiler collection)
Llvm (Low Level Virtual Machine)
Идеи разделения front-end и back-end также явно выражены в Java Virtual Machine и MSIL (Microsoft Intermediate Language), который является промежуточным представлением для .net
Создание ассемблера – реалистичная задача.

## Slide 43: Прототипирование процессоров на базе ПЛИС.
В целом, процессоры не фокусируются только на массовых решениях, которые должны быть выпущены большими тиражами
Частные задачи могут использовать процессорные ядра, оптимизированные к конкретному проекту или группе проектов (DSA – Domain-Specific Architecture)
A New Golden Age for Computer Architecture
By John L. Hennessy, David A. Patterson Communications of the ACM, February 2019, Vol. 62 No. 2, Pages 48-60

## Slide 44: 1. DSP-контроллер
Параллельная цифровая обработка обеспечивает большое число операций за такт
Приоритет для процессора – управление многопоточной цифровой обработкой (возможно, SIMD)
Процессор
DSP
Поток данных
Настройка, мониторинг, калибровка
“Do not block the datapath”
(из учебных материалов Xilinx по DSP)

## Slide 45: 2. Встраиваемый контроллер для системы реального времени
Подпрограммы
Сопроцессоры
CPU
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Сопроцессор 1
Сопроцессор 2

## Slide 46: 3. Аппаратный ускоритель вычислений для подкласса задач
CPU
На отдельных этапах вычислений требуется разное количество вычислительных узлов для обеспечения равномерной загрузки

## Slide 47: Что делать?...
Процессоры!
  “No silver bullet” – понятие «абсолютно оптимальное решение» некорректно! Термин «оптимальность» предполагает наличие математического критерия оптимальности. Разные задачи – разные критерии.
  Текущее состояние технологии ПЛИС делает реальным добавление процессорного ядра. Это упростит управление и отладку.
Моделирование и профилирование.
Динамическая память, кэширование, сложные IP-ядра – источник проблем.
Поиск проектов. «Просто процессор» не формирует практические вопросы и не позволяет объективно оценить его качество.