## Slide 1: Схемотехника устройств компьютерных систем
Лекция 16. Практические вопросы проектирования компьютерных систем.

## Slide 2
Постановка задачи проектирования. Связь со смежными специалистами. Математические модели предметной области, проектирование на системном уровне.

## Slide 3: Постановка задачи проектирования.
В начале проекта – общее видение устройства.
…
В конце проекта – набор файлов, проектные ограничения, программы для встроенного процессора, программа для ПК…

## Slide 4: Постановка задачи проектирования.
Утверждения вида «надо изучить техническое задание», «все делается в соответствии с требованиями заказчика» являются абстрактными и не приводят к конкретным действиям. Их необходимо избегать.
Технические требования преобразуются в проектные действия, вплоть до составления пооперационного плана работ.
  Например: «устройство должно поддерживать связь по UART» – «нужен модуль на Verilog с выводами rx, tx, реализующий прием и передачу байтов по UART со скоростью передачи … бит/с, записывающий принятый байт в параллельный регистр….»

## Slide 5: Постановка задачи проектирования.
Системная модель
Математические модели
RTL
Verilog/VHDL
Реализация
Загрузка конфигурации ПЛИС
Разработка СБИС по RTL-описанию
Программы
Датчики и экспериментальные характеристики
Программы для процессоров в ПЛИС
HLS
Как правило, разработка собственно схемы в ПЛИС/СБИС входит в состав более крупного процесса
  Описание вида «нужно подключить АЦП и два датчика по SPI» обычно является результатом предшествующего высокоуровневого моделирования
  Схема может быть загружена в ПЛИС (тогда реализация производится «почти сразу») или передана для разработки СБИС
Во всех случаях взаимодействия имеет место обратная связь – специалист следующего этапа сообщает о достигнутых результатах и проблемах

## Slide 6: Связь со смежными специалистами.
Программист – схемотехник – разработчик топологии
  Это может создавать конфликтные ситуации
Исполнитель - заказчик

## Slide 7
Системная модель
Совместная оптимизация программно-аппаратных средств
Система на кристалле
RTL
Синхронный дизайн
GALS
Топологический уровень
Проблема «темного кремния»
Недостаток практического опыта освоения современных технологических процессов
Длительное время моделирования на физическом уровне

## Slide 8: Проблемы проектирования: от разработки схемы к топологическому проектированию
Программное обеспечение
RTL
Топологическое проектирование
Оптимизация схемотехнического представления в процессе проектирования
Неэффективная программная поддержка целевых задач

## Slide 9: Проблемы проектирования: от программной модели к топологической реализации
Программнаямодель
RTL
Схемотехнические конфликты
Топологическое проектирование
Избыточные площадь, потребление, задержки сигналов

## Slide 10: Проектирование на уровне системной модели с использованием моделирования уровня транзакций
Системная модель
TLM
Разработка RTL-представления
RTL
Разработка топологии
Ограничения на транзакции
Ограничения на RTL
Примерный перечень:
Не допускается модификация одного регистра из более чем одного источника
Операции с памятью имеют латентность
Выполняется предварительная оценка характеристик площади, потребления и частоты
Примерный перечень:
Синхронный дизайн на уровне модулей
Применение заранее верифицированных модулей ресинхронизации
Использование структурного представления компонентов памяти, тактовых генераторов

## Slide 11: Математические модели предметной области, проектирование на системном уровне.
Пример – модель сигнала с реальными помехами

## Slide 12: Что делать?...
RTL
Модель
Implementation / topology
Применение
Программа