## Slide 1: Схемотехника устройств компьютерных систем
Лекция 2. Порядок разработки цифрового устройства и основные тенденции вычислительной техники

## Slide 2
Основные сведения о технологии производства интегральных схем. Технологический процесс, его характеристики. Понятие технологического сдвига. Понятие Power-Delay Product. Современные тенденции и проблемы: темный кремний, GALS, стена памяти. Синхронный стиль проектирования

## Slide 3: Основные сведения о технологии производства интегральных схем.
Основа производства микросхем – фотолитография
Заготовка – кремниевая пластина (200, 300 или 450 мм диаметром). Окисление образует тонкую пленку оксида кремния (изолятор). Напыление металла образует проводник.
Итоговая структура – «Металл-Окисел-Полупроводник» (МОП)
Добавление p- и n- областей позволяет создать структуры из p- и n-канальных полевых транзисторов. «Дополняющие» (комплементарные) транзисторы являются основой цифровых схем.
CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) – основная технология производства цифровых микросхем

## Slide 4: Технологический процесс, его характеристики.
Понятие «техпроцесс <xxx> нм» неточное и соответствует техническому жаргону. В рамках одного базового размера можно использовать несколько вариантов технологических операций и размеров компонентов.
Точнее термин «технологический процесс с нормой … нм»
Основные отличия процессов внутри одной нормы –сочетания плотности компонентов, быстродействия и энергопотребления
Напряжение на затворе переключает проводимость канала.
  Затвор должен быть ближе к каналу, чтобы быстрее его переключать
  Чем ближе затвор (тоньше изолятор), тем больше утечки тока через изолятор и больше тепловыделение
  FinFET, GAAFET (Gate-All-Around Field-Effect Transistor), MCBFET (Multi-Bridge Channel) – варианты структуры транзистора с усилением влияния затвора на канал

## Slide 5: Некоторые характеристики технологических процессов
Год | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021
Обозначение | 16/14 | 10 | 7 | 5 | 3
«Шаг» координатной сетки (half pitch), нм | 40 | 32 | 25 | 20 | 16
Ширина транзистора FinFET, нм | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6,1
Число логических вентилей 4И на кв. мм., млн | 4 | 6,4 | 10,1 | 16,1 | 25,5
Напряжение питания транзисторов, В | 0,86 | 0,83 | 0,8 | 0,77 | 0,74
Максимальное число слоев для трассировки | 13 | 13 | 14 | 14 | 15
Длина затвора транзистора, нм | 20 | 17 | 14 | 12 | 10

## Slide 6: Понятие технологического сдвига.
Технологический сдвиг – понятие из методологии проектирования. Оно отражает ситуацию, когда из-за совокупности эффектов в технологии нужно переходить к другому набору схемотехнических решений.
Примеры:
  90 нм задержки на проводниках сравнялись с задержками на логических вентилях.
    Стало важным сокращать длины проводников
    Вариации во временах задержки не позволяют устойчиво воспроизводить параметры асинхронных схем. Основной триггер – синхронный (D-триггер), RS-триггеры и защелки не рекомендуется использовать
  28 нм
    Увеличение вариаций технологических параметров – не удается синхронизировать компоненты микросхемы на большой площади. Требуется разделять микросхему на отдельные регионы.
    Увеличение энергопотребления – микросхема перегревается. Внешнее охлаждение не помогает, поскольку речь идет о невозможности передать тепло от транзисторов

## Slide 7: Статическое и динамическое потребление энергии
Статическое потребление энергии – постоянная величина, определяемая утечками через диэлектрики.
Динамическое потребление энергии
  P = C ∙ V2 ∙ f
    C – емкость затвора транзистора
    V – напряжение питания
    f – частота переключения
  На практике можно разделить формулу на постоянный коэффициент, определяемый технологическим процессом и параметр «интенсивность переключения» (switching activity)
  P = k∙α∙f
    k – постоянная для данного технологического процесса
    α = 0 .. 1 – характеризует интенсивность переключения (1 – переключение на каждом такте)

## Slide 8: Практические меры по анализу потребления энергии
Основной вклад вносит динамическое потребление
В ПЛИС (и подобных микросхемах)
  Ядро (Vint) – пониженное напряжение питания по сравнению с внешними интерфейсами, большой ток
  Внешние интерфейсы (Vio) – напряжение до 3,3 В, ток определяется нагрузкой
  Микросхемы памяти DDR3/4 потребляют большой ток от интерфейсных выводов
  В САПР ПЛИС имеется утилита Report Power
    38% статического потребления – нехарактерно большая величина. В примере она обусловлена небольшим проектом

## Slide 9: Понятие Power-Delay Product.
«больше мощность – меньше задержка»
200 МГц и 2 Вт или 100 МГц и 1 Вт?
  При снижении частоты схема будет работать дольше и потратит столько же энергии
  При снижении частоты может оказаться, что понижение энергии непропорционально
Мощность * задержка (Power * delay) требуется уменьшить
Компоненты в ПЛИС имеют фиксированные характеристики – PDP-оптимизация неприменима
Пример исследования зависимости между задержкой распространения сигнала и энергией переключения

## Slide 10: PDP-оптимизация на практике
Для ПЛИС оптимизация неприменима, все компоненты имеют характеристики, определенные производителем при разработке микросхемы ПЛИС
Для новой микросхемы может оказаться, что некоторые ключевые компоненты подлежат оптимизации
  Компонент выделяется в проекте в качестве отдельного модуля
  Например – компонент adder32 с входами a, b заменяет операцию a + b, что дает возможность найти оптимальную реализацию сумматора
  В ПЛИС операция a + b будет синтезирована с применением специальных компонентов, следует использовать это выражение в коде

## Slide 11: Современные тенденции и проблемы: «темный кремний», GALS, «стена памяти».
Энергопотребление современных микросхем в большой степени определяется динамической составляющей.
Понятие «темный кремний» (dark silicon) отражает тот факт, что только часть площади микросхемы может содержать активные в данный момент компоненты во избежание перегрева

## Slide 12: Пример трассировки тактовой сети

## Slide 13: GALS (Globally Asynchronous, Locally Synchronous)
Используется «дерево» тактовых генераторов
Компоненты региона тактируются собственным локальным генератором
Два локальных генератора с одинаковым входным сигналом не обеспечивают синхронность тактовых регионов

## Slide 14: «Стена памяти»
«Стена памяти» и «стена интерфейсов» – эффект, проявляющийся в опережающем росте производительности вычислений по сравнению с производительностью внешних интерфейсов

## Slide 15: Синхронный стиль проектирования
Используются:
  один тактовый сигнал, один перепад (все триггеры используют только фронт или только спад тактового сигнала);
  используются D-триггеры (не защелки);
  рекомендованы регистры на выходах блоков;
  сигналы «разрешение счета» вместо управления тактовым сигналом;
  схемы синхронизации для асинхронных сигналов.
Не используются:
  тактовые сигналы, полученные с помощью логических вентилей, комбинирования разрядов счетчиков или делением частоты с помощью триггеров логических ячеек;
    Gated clock
    Divided clock
    Derived clock
  локальные асинхронные сигналы сброса/установки.
Process(clk)
Begin
if rising_edge(clk) then
<описание действий на каждом такте>
end if;
End process;

## Slide 16: Управление тактовым сигналом на основе специального компонента в ПЛИС
Для управления тактовым сигналом используется компонент BUFGCTRL. В различных режимах он может выполнять функции прерывания тактового сигнала или переключения между двумя сигналами
Компонент не синтезируется, вместо этого необходимо использовать instantiation или Core Generator
Компонент не является автоматически доступным в СБИС

## Slide 17: Примеры
Некорректная схема делителя
Корректная схема делителя
Divided clock

## Slide 18: Как это сделать?
process(clk)
if rising_edge(clk) then
clk2_ce <= not(clk2_ce);
if clk2_ce = ‘1’ then q <= d_in2; end if;
end if;
end process;
По каждому фронту тактового сигнала

## Slide 19: Делитель частоты
Ошибка
Derived clock
Корректный вариант:
process(clk)
if rising_edge(clk) then
counter <= counter + 1;
if counter = “1110” then
counter2 <= counter2 + 1;
end if;
end if;
end process;
Код не вполне корректен, для counter использованы смешанные типы, чтобы не перегружать текст

## Slide 20: Конвейеризованная схема соответствует синхронному стилю

## Slide 21: Выводы
По мере перехода к меньшим технологическим нормам:
  Почти линейно растет плотность компонентов
  Тактовая частота практически не растет
  Растет энергопотребление (новые варианты транзисторов призваны снизить негативное влияние этого эффекта)
  Существенно растет стоимость подготовки производства
Проектирование:
  Локально синхронные регионы
  Специальные компоненты для тактовых сетей (в зависимости от элементной базы)
Архитектурное проектирование: на начальных этапах необходимо учитывать существующие тенденции и проблемы
  «Стена памяти» не позволяет масштабировать архитектуры «чтение-вычисление-запись»
  Темный кремний и GALS создают технологические проблемы