## Slide 1: Схемотехника устройств компьютерных систем
Лекция 3. Программируемые логические интегральные схемы

## Slide 2
Понятие ПЛИС и основные архитектуры. Элементы ПЛИС. Аппаратные модули в составе ПЛИС. Особенности применения ПЛИС в составе конечного изделия и для прототипирования СБИС.

## Slide 3: FPGA (Field-Programmable Gate Array)

## Slide 4: FPGA Xilinx
Virtex
(производительные)
Kintex
Техпроцесс
Virtex-6
Spartan-6
40/45 нм
28 нм
Spartan/Artix
(дешевые)
Kintex-7
-
Artix-7, Spartan-7
Virtex-7
Virtex UltraScale
Kintex UltraScale
20 нм
Virtex UltraScale+
16 нм
7 нм
СНК
-
Zynq-7000
-
Zynq MPSOC
Versal
Kintex UltraScale+

## Slide 5: Архитектура Spartan-3
Программируемые
выводы
Программируемые
ячейки
Распределение тактового сигнала (DCMs, BUFGMUXes)
Блоки памяти
Умножители
Программируемые
соединения
Notes: The Spartan™-3 device family is optimized for low cost and is based on the Virtex™-II architecture.
The Spartan-3 FPGA is based on a more traditional architecture that includes a ring of I/O blocks around a matrix of logic resources.
The Spartan-3 slice has the same features as the Virtex-4 slice. The block RAM and clocking resources are similar. Differences in the clock management features will be discussed in the Designing for Performance course.

## Slide 6: Kintex-7

## Slide 7: Логическая ячейка

## Slide 8: Комбинационная логика реализуется в таблице истинности (LUT)
Combinatorial Logic
A
B
C
D
Z
A | B | C | D | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
 | . | . | . | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Notes: Combinatorial logic is stored in Look-Up Tables (LUTs). Look-Up Tables are also called Function Generators (FGs). Capacity is limited by the number of inputs, not by the complexity. Delay through the LUT is constant, regardless of what logic function is being performed inside.

## Slide 9: Триггер

## Slide 10: Логическая секция (slice)

## Slide 11
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
DSP/GPP*
Традиционные процессорные архитектуры
SD/HD Video
Radar
Imaging
3G
4G
SDR
Производительность
Сложность алгоритмов
Области применения FPGA в качестве устройств цифровой обработки сигналов
Требуется решение проблемы
Требования к производительности растут быстрее, чем возможности стандартных DSP решений
LTE

## Slide 12: Блоки цифровой обработки сигналов

## Slide 13: Параллельная обработка в FPGA
Data Out
Single-MAC Unit
Coefficients
1.2 GHz
864 такта
= 1.38 MSPS
864 тактов
Data In
X
+
Reg
600 MHz
1 такт
= 600 MSPS
Data Out
FPGA – полностью параллельное исполнение
(Virtex-6 FPGA)
864 операций за 1 такт
Data In
X
+
C0
C0
X
C1
X
C2
X
C3
X
C863
…
Reg
Reg
Reg
Reg
Стандартный DSP процессор – последовательное исполнение

## Slide 14: Производительность FPGA в задачах цифровой обработки сигналов
Показатель | Virtex-4 | Virtex-5 | Virtex-6 | Virtex-7 | UltraScale
Тактовая частота, МГц | 500 | 550 | 600 | 740 | 740
Количество блоков в ПЛИС наибольшего объема платформы SX | 512 | 1056 | 2016 | 3960 | 5520
Максимальная производительность, GMAC/s (с симметричными коэффициентами) | 256 (256) | 580 (580) | 1200 (2400) | 2900 (5800) | 4090 (8180)

## Slide 15: КИХ-фильтр
Уравнение
Схема
yn = S kn-i Si
i=0
N-1
Умножение
Аккумулировать
N раз
Коэффициенты
S(n)
Z-1
k0
Z-1
k1
Z-1
k1
k3
Z-1
k30

y(n)
12
Умножение
Задержка
Сложение
Коэффициент
Notes: The basic equation for a single-channel FIR filter is shown. The terms in the equation can be described as input samples, output samples, and coefficients.
Imagine x as a continuous stream of input samples and y as a resulting stream (i.e., a filtered stream) of output samples. The n and k in the equation correspond to a particular instant in time, so to compute the output sample y(n) at time n, a group of input samples at N different points in time, or x(n), x(n-1), x(n-2), … x(n-N+1) is required.
The group of N input samples are multiplied by N coefficients and summed together to form the final result y.

## Slide 16: Разработка КИХ-фильтра

## Slide 17: Блочная память
Аппаратные блоки синхронной статической двупортовой памяти
Память true dual-port – к массиву есть независимый доступ от двух портов

## Slide 18: Режим FIFO
Аппаратный контроллер FIFO поддерживает указатели очереди и флаги
При использовании контроллера FIFO не уменьшается тактовая частота

## Slide 19: Проблемы формирования тактового сигнала

## Slide 20: Тактовые ресурсы

## Slide 21: Формирователи тактовых сигналов
Формирователи построены по принципу DLL или PLL (ФАПЧ)
Выходы формирователей через глобальные тактовые буферы подают тактовые сигналы на все компоненты FPGA
Функции:
  Изменение частоты (Fin*M/D)
  Коррекция Duty Cycle
  Уменьшение джиттера

## Slide 22: Как использовать PLL

## Slide 23: Установка PLL в проект с помощью Core Generator
Альтернатива: структурное описание в виде аппаратного примитива

## Slide 24: Высокоскоростные последовательные приемопередатчики

## Slide 25: Контроллер PCI Express
Встроенный контроллер PCI Express
  Экономия ресурсов ячеек
  Гарантированные характеристики

## Slide 26: САПР и отладочная плата
Xilinx Vivado
Digilent Arty board

## Slide 27: Компоненты проекта
Файл верхнего уровня (VHDL)
Файл проектных ограничений
Synthesize
Implementation
Generate Programming File

## Slide 28: Вид кристалла без проекта

## Slide 29: Вид кристалла после программирования