## Slide 1: Схемотехника устройств компьютерных систем
Лекция 14. Сопряжение измерительных и силовых устройств с цифровыми системами

## Slide 2
Ввод аналоговых сигналов в компьютерных системах. АЦП, его характеристики. Архитектуры и интерфейсы АЦП. Сопряжение АЦП с цифровыми системами. ЦАП. Интерфейсы ЦАП. Сопряжение ЦАП с цифровыми системами. Управление силовыми устройствами с помощью ШИМ.

## Slide 3: Ввод аналоговых сигналов в компьютерных системах.
Аналого-цифровое преобразование:
  N = Nmax*x/xmax
x
N
«Идеально-реальная» характеристика
«Выпавший код»
(missing code)
Интегральная нелинейность

## Slide 4: Метрологические характеристики АЦП
«Точность» и «разрешающая способность» - термины, которые часто путают при практическом использовании
  Точность – на сколько измеренная величина отличается от значения, измеренного эталонным прибором в системе СИ
  Разрешающая способность – на сколько одно значение отличается от другого.
  10 бит АЦП – 1024 возможных значения. Например, от 0 до 1,023 В (с шагом 1 мВ)
  У АЦП должен быть точный источник опорного напряжения. На практике – 12-14 бит могут использовать внутренний источник.
А точно с шагом 1 мВ? А если 0,99 мВ, то цифровой код умножится не на 1, а на 0,99.

## Slide 5: АЦП, его характеристики.
Разрядность (8-16, 24)
Частота преобразования (от кГц до ГГц)
Дополнительные характеристики:
  Интерфейс
  Диапазон входного напряжения
  Архитектура (влияет на возможные ошибки измерения)

## Slide 6: Производители АЦП – Analog Devices

## Slide 7: Maxim Integrated

## Slide 8: Texas Instruments

## Slide 9: Параллельный интерфейс
EOC (End Of Conversion) – сигнал окончания преобразования (и готовности данных). Сигнал присутствует не во всех АЦП.

## Slide 10: Интерфейс SPI (MCP3201)
Формат передачи данных определяется производителем
  • 100 ksps Maximum Sampling Rate at VDD = 5V
  • 50 ksps Maximum Sampling Rate at VDD = 2.7V

## Slide 11: Высокоскоростные интерфейсы
Интерфейс, синхронизированный с источником – АЦП передает тактовый сигнал
  Требуется ресинхронизация
DDR (Double Data Rate) – параллельный синхронный интерфейс
  Данные передаются по фронту и по спаду
JESD204
  Высокоскоростной интерфейс (гигабиты в сек), использующий приемопередатчики
  Реализуется IP-ядрами

## Slide 12: Сопряжение АЦП с цифровыми системами.
«Просто измерение» имеет ограниченные возможности применения
  Arduino: analogRead
Цифровое представление сигнала подразумевает постоянные интервалы между отдельными отсчетами
Имеются различные эффекты, связанные с тем, что сигнал можно представить только в виде «клеточек»

## Slide 13: Сопряжение АЦП с цифровыми системами.
ПЛИС предоставляют большие возможности для цифровой обработки сигналов
  Постоянное преобразование с фиксированным временным интервалом
  Параллельная обработка большим количеством блоков
Концепция системы на кристалле (СНК) – основные преобразования производятся в одной микросхеме, обмен данными с внешними устройствами минимизирован
АЦП1
АЦП2
BRAM
BRAM
КИХ-фильтр
КИХ-фильтр
Процессор
…

## Slide 14: Встроенные блоки АЦП в ПЛИС серии 7
Начиная с серии 7, ПЛИС Xilinx имеют встроенные блоки АЦП
Основное назначение – мониторинг состояния ПЛИС

## Slide 15: ЦАП.
Цифро-аналоговый преобразователь – преобразование цифрового кода в аналоговый сигнал (обычно напряжение)
Реже встречается в составе цифровых микросхем из-за различий в технологических операциях (необходимость реализации точных резисторов)

## Slide 16: Интерфейсы ЦАП - параллельный
В параллельных интерфейсах может использоваться и асинхронный режим (сигналы стробирования)
AD5330/AD5331/AD5340/AD5341

## Slide 17: Интерфейсы ЦАП - SPI.

## Slide 18: Сопряжение ЦАП с цифровыми системами.
Аналогично АЦП, для цифро-аналогового преобразования может использоваться внутренний буфер, обеспечивающий непрерывную посылку цифровых отсчетов с фиксированной частотой

## Slide 19: Xilinx RFSOC – ПЛИС с встроенными блоками АЦП и ЦАП

## Slide 20: Управление силовыми устройствами с помощью ШИМ.
ШИМ является альтернативой цифро-аналоговому преобразованию
АЦП
ЦАП
ШИМ
ПЛИС
Объект управления
Системный уровень проектирования

## Slide 21: Датчики и исполнительные устройства
В системе управления присутствуют датчики («чувствительные элементы») и «исполнительные устройства»
Многие датчики представляют собой первичные преобразователи, размещенные в корпусе или на плате
Для того, чтобы ввести данные о состоянии объекта управления, требуется комбинация АЦП и цифровых интерфейсов различных типов
Для управления исполнительными устройствами используются цифровые интерфейсы, ЦАП, ШИМ (это цифровой интерфейс, но на него обращается внимание как на альтернативу ЦАП)

## Slide 22: Что делать?...
С помощью ПЛИС несложно ввести сигналы с частотой преобразования до 100 МГц (выше – есть конструктивные особенности)
По сравнению с процессорами, ПЛИС могут обеспечить непрерывный ввод и обработку сигналов
Очень важен системный уровень проектирования
  Много разных датчиков и устройств, которыми можно управлять
  «А что именно мы делаем?»